Opgavens omfang

- Tilslutning af dampspærremembranen til bygningsdele med tape.

- Basisbeskrivelse for dampspærremembranen anvendes sammen med denne arbejdsbeskrivelse.

Placering og lokalisering

Der henvises til følgende tegninger og basisbeskrivelser

- <X>

- <X>

Produkt

Alpha primer 1ltr. (DB-nummer: 1825568)

Alpha universal dampspærretape 60mm (DB-nummer: 1797880)

Alpha grøn dampspærretape pro 60mm (DB-nummer: 1828950)

Alpha gul dampspærretape pro 60mm (DB-nummer: 1828929)

Alpha duplex tape 25mm (DB-nummer: 1828963)

Alpha pressfix spartel blå (DB-nummer: 1899640)

Montageanvisning

Før klæbning skal underlaget rengøres, enten med kost, klud eller støvsuger. Mineralske underlag må ikke være opfugtet. Klæbning er ikke muligt til frosne underlag. Underlaget skal være fri for afvisende materialer, som f.eks. silikone, fedt, olie og støv.

Der kan klæbes på mineralsk underlag, som f.eks. puds, beton eller tegl, og på rusavet, høvlet eller lakeret træ. Der kan også klæbes på hårdt kunststof, rustfrit stål og hårde træbaserede plader som spån, OSB og MDF-plader.

Alt sugende materiale skal primes med alpha primer inden påførsel af tape.

Montagedetaljer:

Når dampspærren er fastmonteret korrekt jf. Montageanvisningen for den pågældende type af dampspærre, påsættes tapen med minimum 2cm overlæg hen over samlingen. Tapen vil straks klæbe sig fast i det primede underlag og en sikker tæt forbindelse er skabt.

Alle tapede samlinger/tætninger trykkes godt efter med alpha pressfix spartel.

Klemme liste kan udelades.

Obs! Ved klæbning på PE-folie skal der etableres fast modhold.

Betingelser:

Samlingerne må ikke mekanisk belastes.

Vægten fra isolering må ikke belaste den tapede samling.

Kilder:

SBI-anvisning 267, Småhuse – klimaskærmen

SBI-anvisning 224, Fugt i bygninger

SBI-anvisning 214, Klimaskærmens lufttæthed

SBI-anvisning 273, Tage

TRÆinformationen, TRÆ håndbog 76